| № п/п | Системы | Составляющие | Перечень работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |
| 1.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровли от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | Постоянно до 01.05 по мере необходимости |
| 1.2 | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки придомовой территории | До 01.05 |
| 1.3 | Придомовая территория |  | Подрезка деревьев и кустарников, переработка и вывоз веток | Март, апрель, май |
| 1.4 | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, скамеек | Апрель-май |
| 1.5 | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | В период проведения весеннего месячника по благоустройству |
| 1.6 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей водой, а также останов и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. не допускать отсутствия заполнения системы водой после проведения гидравлических испытаний. | После окончания отопительного периода |
| 1.7 | Инженерные коммуникации | Система организован-ного водоотвода | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | Май |
| 1.8 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмостки от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | По мере необходимости |
| 1.9 | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега, наледи, сосулек | По мере необходимости |
| 1.10 | Строительные конструкции | Двери | Работы по снятию пружин на входных дверях | Апрель, май |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 2.1 | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | Сентябрь, октябрь |
| 2.2 | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05-01.10 |
| 2.3 | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных конструкций ( сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | С 15.05 по 01.10 и по мере необходимости |
| 2.4 | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По графику 1 раз в год |
| 2.5 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов, со снятием сопла элеватора в соответствии с инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05-01.09 По графику |
| 2.6 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и управляющей компании | 15.05-01.09 |
| 2.7 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков, задвижек | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.8 | Инженерные коммуникации | Система ГВС | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам – подающего и циркуляционного трубопроводам | 15.05-01.09 1 раз в 3 года |
| 2.9 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05-01.09 |
| 2.10 | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений пои всей системе. Промывка грязевиков. | 15.05-01.09 (1 раз в 3 года) - ежегодно |
| 2.11 | Инженерные коммуникации | Система организован-ного водоотвода | Ремонт системы организованного водоотвода (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости до 01.09 |
| 2.12 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | график |
| 2.13 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | 15.05-01.11 |
| 2.14 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно (при необходимости или наличии финансирования |
| 2.15 | Придомовая территория |  | Очистка отмостки от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.16 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год график |
| 2.17 | Строительные конструкции | Двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях. | До 30.10 |
| 2.18 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 1 |

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом:

- а) заключение договоров по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов от имени собственников помещений в многоквартирном доме (электроснабжение МОП, водоснабжение и водоотведение, отопление и подогрев воды);

- б) заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решениями общего собрания (договоры аренды, использование общих коммуникаций и пр.);

- в) оказание платных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме в объеме содержания личного имущества (сантехнические работы);

- г) заключение договоров с подрядными специализированными организациями на содержание и ремонт инженерных и прочих общедомовых систем (ремонт и обслуживание лифтов, ремонт и обслуживание ИТП, электроизмерительные работы, ремонт межпанельных швов, ремонт крыш, ТВ, домофон)

- д) учет собственников помещений

- е) первичный прием от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, подготовка и передача в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведение и хранение поквартирных карточек регистрации по месту жительства.

- ж) строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах и на указанном земельном участке;

- з) сдача в аренду, в наем недвижимого общего имущества в многоквартирных домах, его части, части земельного участка и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объектов, расположенных на указанном земельном участке

- и) взыскание убытков

- к) Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов:

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, оказываемых 
ООО «Упраляющая компания «Дионикс ЛТД» в многоквартирном доме.

(информация раскрыта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 23 сентября 2010 г. № 731 п.п. б) пункт 10)

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Сроки или периоды выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | в течение срока действия договора управления |
| 2 | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома с подрядными и специализированными организациями | перечень организаций определяется исходя из технических характеристик МКД |
| 3 | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями | перечень организаций определяется системами энергоснабжения МКД |
| 4 | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения | в соответствии с условиями договора управления |
| 5 | Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг | в порядке, определяемом действующим законодательством и Управляющей организацией |
| 6 | Уведомление потребителей жилищно-коммунальных услуг об изменениях размеров платы, порядка внесения платежей и о других условиях, связанных с предоставлением вышеуказанных услуг | в соответствии с условиями договора управления |